## Slide 1: Verkennend bodemonderzoek Branbantchrom
Sam Fonteyne
OVAM – afdeling Bodembeheer

## Slide 2: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
De OVAM is bevoegd voor:
  afvalstoffenbeheer
  materialenbeheer
  bodembeheer
Duidelijke doelstellingen
  afvalberg verkleinen
  afval hergebruiken of recycleren
  afval milieuvriendelijk herwerken
  omslag/overgang naar kringloopeconomie inzetten
  onderzoek naar en saneren van verontreinigde gronden
  voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (preventie)

## Slide 3: PFAS-verdachte activiteiten
PFAS-houdend blusschuim (brandweer)
  huidige en voormalige brandweerkazernes
  brandweeroefenterreinen
  branden met gebruik van blusschuim
PFAS in de industrie
  PFAS-productie (Vlaanderen: alleen 3M)
  PFAS-gebruik
    teflon: Dupont/Chemours (Mechelen-zuid)
    papierindustrie (broodzakken, bakpapier,…)
    textielindustrie (tapijttegels,…)
    chromage (chroom, nikkel, koper, brons,: gebruik als ‘surpressant’ (blootstelling verminderen)
    Fotoindustrie

## Slide 4: Inventarisatie PFAS-verdachte activiteiten
Juli 2021: oproep OVAM naar gemeenten
  snelle reactie Mechelen
  inventaris: 800 sites
  verkennende bodemonderzoeken (VBO)
  in opdracht van OVAM
    focus op:
      nabijheid woningen
      gevoelige receptoren (scholen, kinderdagverblijven, speelpleinen,…)
      PFAS-houdend blusschuim
  4000 andere potentiële sites: inventarisatie lopende

## Slide 5: Inhoud verkennend bodemonderzoek (VBO)
Beperkt historisch onderzoek
  bepalen locatie verdachte zones
Uitvoering veldwerk
  boringen: vaste deel van de aarde
  peilbuizen: grondwater
Ter hoogte van de verdachte zones (PFAS-gebruik)
Inschatting mogelijke blootstelling omgeving
Uitspraak:
  bodemverontreiniging aanwezig?
  noodzaak tot verder onderzoek?
  bij noodzaak verder onderzoek: bepaling prioriteit
  No Regret Maatregelen nodig?

## Slide 7: Resultaten VBO
Vaste deel van de aarde
  verhogingen voor PFOS
    B201, B202, B205
    max 9,9 µg/kg ds
    geen overschrijding (ontwerp)-bodemsaneringsnorm (18 µg/kg ds)
Grondwater
  Som PAS: 5.035 ng/l
  PFOS: 3.700 ng/l
  PFBS: 550 ng/l
  Lagere waarden voor PFPA, PFHxA
  overschrijding (ontwerp-bodemsaneringsnorm (120 ng/l)
uitvoering beschrijvend bodemonderzoek (BBO) nodig PFOS (perfluoroctaansulfonzuur)
              exploitant Brabantchrom cvba aangemaand (07/2023)

## Slide 8: Beschrijvend bodemonderzoek (BBO)
Indien op basis van OBO verder bodemonderzoek noodzakelijk is?
uitvoering beschrijvend bodemonderzoek (BBO)
  omvang bodemverontreiniging (horizontaal / verticaal)
  bronperceel / verspreidingsperce(e)l(en)
  mogelijke risico's (actueel of potentieel gebruik)
  bepalen ernst bodemverontreiniging: risico-evaluatie
  bepalen noodzaak sanering

## Slide 10: Bodemsanering
wat indien na BBO bodemsanering nodig is?
  bodemsaneringsproject (BSP)
    bepalen saneringstechniek (ontgraven + bemalen, ….)
    randvoorwaarden
    BATNEEC-principe
  bodemsaneringswerken (BSW)
    effectieve uitvoering werken + opvolging resultaten (monitoring)
  eindevaluatieonderzoek (EEO)
    doelstelling gehaald?
    restverontreiniging
  eindverklaring (EV)
    afsluiten dossier door OVAM

## Slide 11: Dank voor uw aandacht Zijn er nog vragen?
Vlaamse overheid
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110 - 2800 Mechelen
T 015 284 284
www.ovam.be
info@ovam.be
Blijft u graag op de hoogte?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief via nieuwsbrief@ovam.be.